PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 01 | Serviço | Elaboração e fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) |  |
| 002 | 18 | Serviço | Furação dos pontos para instalação de postes cilíndricos |  |
| 003 | 18 | Serviço | Fundação dos pontos para instalação de postes cilíndricos |  |
| 004 | 18 | Serviço | Instalação do poste cilíndrico |  |
| 005 | 600 | Serviço | Instalação de cabo 4x16 de alumínio (chicote elétrico) |  |
| 006 | 23 | Serviço | Montagem dos suporte, braços e acessórios |  |
| 007 | 01 | Serviço | Alimentação elétrica que partirá da rede de posteamentro atrás do G.P. - 03 |  |
| 008 | 01 | Serviço | Limpeza geral e final |  |

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÕES TÉCNICAS | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 23 | Pç | Rele fotoelétrico magnético 220 Volts |  |
| 02 | 23 | Pç | Base para relê fotoelétrico magnético 220 Volts |  |
| 03 | 46 | Pç | Abraçadeira tipo cinta perfurada completa (cinta + parafuso + porca) para fixação de acessório em poste cilíndrico |  |
| 04 | 100 | Mt | Cabo PP - 3 x 2,5 mm² |  |
| 05 | 18 | Pç | Isolador Press Bow Roldana Porcelana Vertical Poste Tipo 2 (suporte e roldana) |  |
| 06 | 2 | Kg | Arame de alumínio 2,50 mm² |  |
| 07 | 20 | Pç | Conector Split Bolt # 35 mm² |  |
| 08 | 600 | Mt | Cabo trifásico alumínio quadruplex - # 16 mm² (3F +1N) |  |
| 09 | 4 | Rl | Fita isolante 20 mt - preta |  |
| 10 | 2 | Rl | Fita isolante de alta fusão |  |
| 11 | 23 | Pç | Luminária LED para poste de iluminação público com as características técnicas: Potência 150 Watts Frio branco = 5.700 K Fluxo luminoso = 19.500 Lumens Tensão = 120 à 277 Volts Frequência 50/60 Hz I. P. - 66 Vida útil mínima de 92.000 horas Garantia mínima 5 anos |  |
| 12 | 18 | Pç | Poste de concreto cilíndrico 15 x 400 dAN |  |
| 13 | 23 | Pç | Braço longo cilíndrico metálico, galvanizado à fogo para montagem de sistema de iluminação pública |  |

TOTAL GERAL  -  R$ ___________